## Slide 1: Micro turbinas de combustión externa (MGTCE)
Son pequeñas plantas de producción de energía.
Son de combustión externa debido a que los gases de combustión no pasan directamente a través de la turbina.
Esto las hace mas versátiles a la hora de elegir el combustible.

## Slide 2: Características
Potencia 5 – 100 kW
Calor recuperado 20 – 400 kW
Eficiencia eléctrica 15 – 25 %
Eficiencia global 80 – 85 %
Otros servicios: Aire acondicionado, agua potable, calefacción.
Mantenimiento relativamente bajo y fácil transporte.

## Slide 3: Principio de funcionamiento

## Slide 4: Principales partes de una MGTCE
Compresor
Turbina Turbogenerador
Generador
Intercambiador de calor (Recuperador)
Cámara de combustión

## Slide 5
PATENTED DESIGN
Heat exchanger
Boiler
Burner
Turbogenerator
Air
intake
Air
Fuel
Hot water output
Electricity output

## Slide 6: Principales partes de la MGTCE de Compower
HEAT EXCHANGER
TURBOGENERATOR
BURNER
BOILER
Air intake
Air
Fuel
Water in
Water out
Electrical power

## Slide 8: Posibilidad Alimentación Solar MGTCE
Recitifier/inverter for DC interconnection or AC output
Concentrator
Receiver
Recuperator
Turbogenerator

## Slide 9: Desarrollo en el tiempo
1987 1992-1996 2001 2004 2007 2008 2010
Motores
& Híbridos con microturbinas
Fundación de la compañía
Primera microturbina en el mundo con alta velocidad y un alternador magnético permanente
Micro prototipo combinado de calor y potencia
Unidad de prueba ET10 emplazado.
Operado con Biogas
Unidad de prueba ET10 en el KTH

## Slide 10: Mapa de eficiencia de una MGT

## Slide 11
ET10 FIELD TEST PROTOTYPE

## Slide 12
Partes y ensamblado del
turbogenerador

## Slide 13: Turbogenerador ET10

## Slide 14: Modelo 3D Turbogenerador

## Slide 15: Partes de un turbogenerador
Generador de alta velocidad
Conjunto de rodamientos
Conjunto de rodamientos
Compresor
Turbina
Salida del Compresor
Basado en tecnología de turbo-cargadores de automóviles.
Integrado, alta eficiencia, generador magnético permanente, rodamientos de aire.
Rango de operación velocidad 100,000 -160,000 rpm es la misma que un turbo-cargador en un carro de pasajeros estándar.

## Slide 16: Turbogenerador mas pequeño del mundo
IHI Corporación Micro Turbina a Gas
Potencia: 0,4 kW
Combustibles: Gas y Liquido (Gas natural, propano, gasolina, diésel)
Velocidad: 350000 RPM
Fuente: NHK World (Canal de TV Japón)